Notice de Montage du Nice Cache Clim

Détail des pièces

x1

Raidisseur arrière

Vis de Fixation       Vis auto-perforeuse

Option  Murale

Barre de fixation Murale                  Capot Bas                                                vis auto-perforeuse

La visserie fixation murale n’est pas fournie

Outils nécessaires au montage

-tournevis

-perceuse pour fixation au sol ou en façade si nécessaire

1ere Etape

Objectif :

Montage :

Sens des panneaux :

Les ailettes sont orientées vers le bas.

-Fixer le 1er panneau latéral sur le panneau frontal avec les vis.

2eme Etape

Objectif :

Montage :

-Fixer le 2eme panneau latéral sur le panneau frontal avec les vis.

3eme Etape

Objectif :

Montage :

Sens du Capot :

La face la plus petite vers l’avant.

-Placer le capot sur le Nice Cache Clim.

-Fixer le capot a l’aide des vis auto-perforeuses.

-Fixer le raidisseur arrière sur le Nice Cache Clim.

4eme Etape (uniquement pour le mural)

Montage :

-Fixer la Barre de Fixation Murale sur le mur.

La visserie de la barre de fixation murale n’est pas fournie.

Adapter la visserie en fonction du type de mur.

-Placer le Nice Cache Clim au mur.

Le raidisseur arrière doit se placer entre le mur et la barre de fixation murale.

- Placer le capot bas sur le Nice Cache Clim.

Sens du Capot :

La face la plus petite vers l’avant.

-Fixer le capot bas a l’aide des vis auto-perforeuses.